## Slide 1: 2018年暑期·计算机组成原理 第二篇 数据表示及运算器·预备知识
讲授： 赵振刚
gavin@ustc.edu.cn
思贤楼3-507 68839303

## Slide 2: 本篇内容
数字逻辑电路基础
  组合逻辑电路
  时序电路

## Slide 3: 什么是计算机？
功能部件
  CPU
    Data Path
    Controller
  Memory
  I/O
Intel Pentium
Notes: 而在功能部件实体上，Data Path和Controller往往封装在一个CPU里，进一步地，我们还能学到计算机的核心—中央处理器的结构和原理；
A translation lookaside buffer (TLB) is a memory cache that is used to reduce the time taken to access a user memory location. It is a part of the chip’s memory-management unit (MMU). The TLB stores the recent translations of virtual memory to physical memory and can be called an address-translation cache

## Slide 4: Transistors
An electronic switch that is open or closed between the source and the drain depending on the voltage on the gate.

## Slide 5: 晶体三极管的比喻
水阀
C到E的电流受B电流的控制；
B很小的电流变化会引起C到E之间很大的电流变化；
如果B的电流被切断，C到E的电流也就被关断了。
Notes: 水管阀门是由手柄控制的。手柄的微调可以控制水管中水的流量的变化。C到E的电流受B电流的控制，B很小的电流变化会引起C到E之间很大的电流变化。如果B的电流被切断，C到E的电流也就被关断了。

## Slide 6: CMOS Transistors in IC
A
B
G
N
Open (insulating) if gate is “off” = 0
Closed (conducting) if gate is “on” = 1
P
Open (insulating) if gate is “on” = 1
Closed (conducting) if gate is “off” = 0
A
B
G
CMOS
  = Complementary Metal-Oxide Semiconductor
  Standard type for digital applications
  Two versions: P-type (positive) and N-type (negative)
  P and N-type transistors operate in inverse modes
Notes: NMOS是栅极高电平（VGB > Vt）导通,低电平断开,可用来控制与地之间的导通。 PMOS是栅极低电平（VGB < Vt）导通,高电平断开,可用来控制与电源之间的导通。

## Slide 7: Inverter Gate
2.9 v
0 v
out
in
  When the input is on (in = high voltage), the P-type transistor is open and the N-type is closed, so the output is off (out = low voltage).
  Vice-versa: when the Input is off (in = low voltage), the output is connected to the high voltage.
P
N

## Slide 8: CMOS反相器实现

## Slide 9: 分立器件反相器的实现
RC
R1
Vi
Vo
Vcc(3V)
三极管非门电路
1.5kΩ
R2
VBB(-5V)
10kΩ
1kΩ
VB

## Slide 10: NOR Gate NOT + OR
C
A
B
2.9 v
0 v
0 v
P
N
P
N
Truth Table to Logic Expression：
Method1: add all the outputs 1 (inputA * inputB)
Method2: Multi all the outputs 0 (inputA + inputB)
Notes: 将输出端为“1”的各行写成乘积项， 然后将各行相加

## Slide 11: 逻辑运算法则
逻辑变量取值只有0和1两种
逻辑加OR: 0 + 0 ＝ 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 1
逻辑乘AND: 0·0=0, 1·0=0, 0·1=0, 1·1=1
逻辑非NOT: /0 =1 /1=0
交换律、结合律、分配律、反演律(摩根定律)

## Slide 12: De Morgan’s Law
not(A and B) = (not A) or (not B)
not(A or B) = (not A) and (not B)
=
=

## Slide 13: NOR Gate - Operation
2.9 v
0 v
0 v
P
N
P
0 v
0 v
2.9 v
N
N
0 v
0 v
P
N
P
N
2.9 v
2.9 v
0 v
0 v
2.9 v
0 v
0 v
P
N
2.9 v
2.9 v
0 v
P

## Slide 14: OR Gate
D
A
B
C
= a NOR gate followed by an inverter

## Slide 15: NAND & AND Gates
A
B
C
D

## Slide 16: Logic Gates & Symbols
Note that gates can have more than 2 inputs.

## Slide 17: 本篇内容
数字逻辑电路基础
  组合逻辑电路
  时序电路

## Slide 18: 时序电路
时序逻辑电路的特点:
电路在任何时候的输出稳定值,不仅与该时刻的输入信号有关,而且与该时刻以前的电路状态有关;电路结构具有反馈回路.

## Slide 19
时序逻辑电路的结构模型
X
Z
Q
W
组合电路
存储电路
外部输入信号
外部输出信号
驱动信号
状态信号

## Slide 20
存储器件
存储电路由存储器件组成,能存储一位二值信号的器件
称为存储单元电路.存储单元电路大多是双稳态电路.
双稳态电路特点:
①具有两个稳定状态,用0 和1表示,在无外信号作用时,
电路长期处于某个稳定状态，这两个稳定状态可用来
表示一位二进制代码。
②它有一个或多个输入端，在 外加信号激励下，可使
电路从一个状态转换成另一个状态。

## Slide 21: 基本锁存器----RS锁存器
电路结构及逻辑符号
≥1
≥1
SD
RD
Q
Q
S
R
Q
Q
S
R
Q
Q
或
SD :置位端(置1端);
RD :复位端(置0端);
两个输入端(激励端):
定义: Q=0,Q=1 为0状态; Q=1,Q=0 为1状态.

## Slide 22: 基本锁存器----RS锁存器
Q
QN
R
S
（1）S = R = 0
电路维持原态
Working Principle：
0
0
Qn+1 = Qn
QNn+1 = QNn
新
态
原
态
the circuit behaves like the bistable element—we
have a feedback loop that retains one of two logic states, Q = 0 or Q = 1.

## Slide 23: 基本锁存器----RS锁存器
Q
QN
R
S
Working Principle：
1
0
（2）S = 0, R = 1
a. 原态：Qn=0，QLn=1
0
1
新态：Qn+1=0，QLn+1=1
b. 原态：Qn=1，QLn=0
新态：Qn+1=0，QLn+1=1
锁存器清0：Qn+1=0 QLn+1=1
即使S,R无效（=0）
锁存器仍能锁定0态
Reset
1
0
(a)
Q
QN
R
S
1
0
0
1
(b)
0
0
1
0
1

## Slide 24: 基本锁存器----RS锁存器
Q
QN
R
S
Working Principle：
0
1
（3）S = 1, R = 0
a. 原态：Qn=1，QLn=0
1
0
新态：Qn+1=1，QLn+1=0
b. 原态：Qn=0，QLn=1
新态：Qn+1=1，QLn+1=0
锁存器置1：Qn+1=1 QLn+1=0
即使S,R无效（=0）
锁存器仍能锁定1态
Set
0
1
(a)
Q
QN
R
S
0
1
1
0
(b)
0
0
1
1
0

## Slide 25: 基本锁存器----RS锁存器
Q
QN
R
S
Working Principle：
（4）S = R = 1
0
0
Qn+1 = QNn+1 = 0
当S,R无效（=0）时，
1
1
Q
QN
0
0
亚稳态，对噪声敏感
状态不确定
“禁止”

## Slide 26
基本时序电路---锁存器
Reset
Set
Q
S
R
Q
Q

## Slide 27: 外加信号激励？
引入时间相关信号---时钟

## Slide 28
由锁存器实现触发器
利用一个称为“时钟”的特殊定时控制信号去限制存储单元状态的改变时间,具有这种特点的存储单元电路称为触发器.
Set
Reset
Clock
Q
S
R
Q
Q
C

## Slide 29
基本触发器----主从RS 触发器
在CP=0时,主锁存器F1的控制门打开,处于工作状态,主锁存器按S、R的值改变中间状态Qm;从锁存器F2的控制门关闭,处于保持状态;
一.电路结构
二.工作原理
(2)在CP=1时,主锁存器F1的控制门关闭,进入保持状态;
从锁存器F2的控制门打开,处于工作状态,电路根据
Qm的状态改变输出状态;
1S
C1
1R
Q
Q
1S
C1
1R
Q
Q
1
1
Q
Q
S
R
CP
主锁存器
从锁存器
F1
F2
Qm
Qm

## Slide 30
三 .主从RS 触发器电路特点
(1) 最多只改变一次;(常把控制信号有效期间,输出状态发
生多次变化的现象称为空翻)
(2) 将主从RS触发器用于时序电路中,不会因不稳定而产
生振荡.
四. 电路符号
1S
C1
1R
Q
Q
“ ”称为延迟符号,表示
该触发器在CP=0时接收
R、S的数据,而在CP的
上升沿时,输出改变状态

## Slide 31
四. 主从RS 触发器定时波形
CP
主 选通 保持 选通 保持 选通 保持 选通 保持
从 保持 选通 保持 选通 保持 选通 保持 选通
S
R
Qm
Q

## Slide 32: 由触发器实现寄存器 -----暂存二进制数码
1D
C1
Q
Q
R
1D
C1
Q
Q
R
1D
C1
Q
Q
R
1D
C1
Q
Q
R
1
1
CP
RD
d1
d2
d3
d4
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
d1
d2
d3
d4
1D
R
C1
RD
CP
输入 输出
RD CP d Qn+1 Qn+1
0 × × 0 1
1 ↑ 1 1 0
1 ↑ 0 0 1
1 0 × Qn Qn
数据总线
数据总线

## Slide 33: 计算机中的逻辑电路概览
算术逻辑单元
状态条件寄存器
程序计数器PC
地址寄存器AR
地址总线ABUS
数据总线DBUS
累加器AC
缓冲寄存器DR
CPU
ALU
指令寄存器IR
指令译码器
操作控制器
时序产生器
时钟
状态反馈
取指控制
执行控制
c
c
c
c
+1
000 020
20
21
22
23
24
30
31
40
CLA
ADD 30
STA 40
NOP
JMP 21
000 006
000 020
CLA
CLA
000 021

## Slide 34: 数字逻辑电路基础小结
晶体管--逻辑门-- 组合逻辑 (编码器 译码器)
锁存器
触发器--寄存器--时序电路(时钟同步)