## Slide 1: 2018年暑期·计算机组成原理 第四篇 指令系统
讲授： 赵振刚
gavin@ustc.edu.cn
思贤楼3-507 68839303

## Slide 2: 回顾前节: 数据表示及运算器
1.原码乘法
2.补码乘法
  校正法
  比较法乘运算规则
  补码比较法（Booth乘法）所需的硬件配置
  补码两位乘
4.原码除法
  恢复余数法
  加减交替法
  原码加减交替法所需的硬件配置
5. 补码除法
  恢复余数法
  补码加减交替法运算规则
  补码加减交替法所需的硬件配置

## Slide 3: 运算器基本功能
完成算术、逻辑运算
  +、-、*、/、&、|、~等
取得操作数
  寄存器组、立即数
输出、存放运算结果
  寄存器组、数据总线
暂存运算的中间结果
  Q寄存器、移位寄存器
获得运算结果的状态
  C、Z、V、S
接收、响应控制信号
状态寄存器
功能单元
辅助单元

## Slide 4: 定点运算器的基本结构
通 用
寄存器
ALU
特 殊
寄存器
总 线
旁路器
总线1
总线2
总线3
ALU的两个输入端分别由总线提供，而ALU的输出则与第三条总线相连。这样，算术逻辑操作就可以在一步的控制之内完成。
设置一个总线旁路器，如果一个操作数不需要修改，而直接从总线2传送到总线3，那么可以通过控制总线旁路器把数据传出。
Notes: 一个典型的CPU由运算器、控制器、寄存器等器件组成，这些器件靠内部总线相连。内部总线实现CPU内部各个器件之间的联系。外部总线实现CPU和主板上其它器件的联系。

## Slide 5: 回顾Von Neumann机计算的执行过程
取指
  根据PC访存读取当前要执行的指令
  PC＋1
译码
  识别指令字中的操作类型，产生相应的控制信号
取操作数
  根据指令字的地址域访存
执行
写回
指令
控制
加法、乘法、除法......

## Slide 6: 示例——ax2+bx+c
(ax+b)x+c
  x->ACC
  x*a->ACC
  ax+b->ACC
  x*(ax+b)->ACC
  (ax+b)x+c->ACC
地址 | op | opr
0000 | 000001(ld) | 0000001000
0001 | 000100(mul) | 0000001001
0010 | 000011(add) | 0000001010
0011 | 000100(mul) | 0000001000
0100 | 000011(add) | 0000001011
0101 | 000010 | 0000001100
0110 | 000101 | 0000001100
0111 | 000110 | 
1000 | x | 
1001 | a | 
1010 | b | 
1011 | c | 
1100 |  | 
Notes: 早期，程序员们将 0、1 数字编程的程序代码打在纸带或卡片上，1打孔，0不打孔，再将程序通过纸带机或卡片机输入计算机，进行运算。

## Slide 7: 计算机设计面临的第二类问题
如何设计指令集？
操作码的数量有多少？ 占几位？
操作数如何访问？需要多少位才能访问整个主存？
如何编写指令，正确、高效地使用所设计的硬件单元？

## Slide 8: 第四篇 指令系统
指令格式
-操作码
-操作数/地址码
指令寻址方式
指令系统实例
  -X86汇编程序

## Slide 9: 指令系统概 述
指令：是指示计算机某种操作的命令。
微指令，机器指令，宏指令
指令系统：机器指令的集合
  Instruction Set Architecture（ISA）
    分类包括CISC、RISC、VLIW等
    与处理器、C编译器、OS相关
  机器语言
  汇编语言（Assemble Language）

## Slide 10: Instruction Set Architecture
instruction set
software
hardware
The instruction set architecture serves as the interface between software and hardware
Why？
Notes: 指令集和计算机的体系结构密切相关， 计算机也是从中间层面出发往两端设计的

## Slide 11: 指令字:即表示一条指令的机器字
von Neumann： “指令由操作码和地址码构成”
指令格式：二进制码的结构形式
指令字长度固定vs.可变
  固定：规则，浪费空间
  如果指令字长固定，则操作码长度增加，地址码长度缩短
  固定：译码简单，指令条数有限，RISC（Sun SPARC）
  可变：指令条数和格式按需调整，CISC（x86）
    扩展操作码技术：调整op与addr域，缩短指令字长
操作码
地址码
地址码
源操作数
目的操作数
下一条指令......
操作码：操作的性质
地址码：指令和操作数（operand）的存储位置

## Slide 12
1．操作码
设计计算机时，对指令系统的每一条指令都要规定一个操作码。
指令操作码表示该指令进行什么性质的操作,表征指令的操作特性与功能。
组成操作码字段的位数一般取决于计算机指令系统的规模。
例如，一个指令系统只有8条指令，则有3位操作码就够；如果有32条指令，那么就需要5位操作码。
操作码
地址码
地址码

## Slide 13: 操作分类
数据传递
  mov，load，store
算逻运算
  add，sub，and，not，or，xor，dec，inc，cmp
移位操作
  shl，shr，srl，srr
转移控制
  jmp，bnz，beq，call，ret，int，iret
I/O指令
  in，out
系统指令
  Halt，nop，wait，sti，cli

## Slide 14: 地址码 / 操作数（opr）?
含
  地址：无符号整数，计算offset等
  数据：定点数、浮点数、逻辑值
  字符：ASCII、汉字内码
数据存储形式
  机器字长＝寄存器位数
    字节、字、双字
  边界对准：数据从偶地址开始存放，空字节填充
  字存储顺序
    小尾端（small endness）：低地址，低字节
    大尾端（big endness）：低地址，高字节
操作码
地址码
地址码

## Slide 15
2. 地址码
指定源操作数、目的操作数、下一条指令地址
  地址(操作数位置)：主存、通用寄存器、I/O端口
地址码格式(根据一条指令中有几个操作数地址，可将该指令称为几操作数指令或几地址指令)
  4地址指令：op rs1, rs2, rd, ni
  3地址指令：op rs1, rs2, rd； ni在PC中
  2地址指令：op rs1, rs2； rd=rs1 or ACC
  1地址指令：op rs2； rs1=ACC，rd=ACC
  0地址指令：op； 堆栈操作
操作码
地址码
地址码
Notes: 两种性质的操作数， 参与运算， 地址跳转

## Slide 16
(1)零地址指令的指令字中只有操作码，而没有地址码。
(2)一地址指令常称为单操作数指令。
OP (A) -> A (AC) OP (A) -> AC
(3)二地址指令常称为双操作数指令。
(A1) OP (A2) -> A1
(4)三地址指令字中有三个操作数地址。
(A1) OP (A2) -> A3
OP表示操作性质;（AC）表示累加寄存器AC中的数；（A）表示内存中地址为A的存储单元中的数或运算器中地址为A的通用寄存器中的数；→表示把操作（运算）结果传送到指定的地方。
操作码
地址码
地址码

## Slide 17
按照CPU中操作数的存储位置，指令系统可分为堆栈型、累加器型和通用寄存器型三类。
Notes: 堆栈型的操作数都是隐藏的，即堆栈的栈顶单元和次栈顶单元中的数据， 累加器型中有一个数是隐藏的，在累加器中，另一个则是显式地给出

## Slide 18
二地址指令格式中，从操作数的物理位置来说，又可归结为三种类型。
存储器-存储器（MM）型指令：操作时都是涉及内存单元，参与操作的数都放在内存里，从内存某单元中取操作数，操作结果存放至内存另一单元中，因此机器执行这种指令需要多次访问内存。
寄存器-寄存器（RR）型指令：需要多个通用寄存器或个别专用寄存器，从寄存器中取操作数，把操作结果放到另一寄存器。机器执行寄存器-寄存器型指令的速度很快，因为执行这类指令，不需要访问内存。
寄存器-存储器（RM）型指令：执行此类指令时，既要访问内存单元，又要访问寄存器。

## Slide 19
3．指令字长度
一个指令字中包含二进制代码的位数，称为指令字长度。
而机器字长是指计算机能直接处理的二进制数据的位数，与主存单元的位数一致，它决定了计算机的运算精度。
它们之间关系如上：其中L为指令字长度，N为机器字长度

## Slide 20
使用多字长指令，目的在于提供足够的地址位来解决访问内存任何单元的寻址问题。其主要缺点是必须两次或多次访问内存以取出一整条指令，降低了CPU的运算速度，又占用了更多的存储空间。
等长指令字结构:各种指令字长度是相等的。这种指令字结构简单，且指令字长度是不变的。
变长指令字结构:各种指令字长度随指令功能而异，结构灵活，能充分利用指令程度，但指令的控制较复杂。

## Slide 21
指令字长举例
八位微型计算机的指令格式
8位微型机字长只有8位，其指令结构是一种可变字长形式，包含单字长、双字长、三字长指令等多种。
内存按字节编址，所以单字长指令每执行一条指令后，指令地址加１。双字长指令或三字长指令每执行一条指令时，指令地址要加2或加3，可见多字长的指令格式不利于提高机器速度。
操作数地址
操作数地址
操作数
操作数地址
操作数
操作数
单字长指令
双字长指令
三字长指令

## Slide 22: 指令和指令系统——指令的使用
一般的操作数类型大小选择主要有：字节、半字（16位）、单字（32位）、和双字（64位）。

## Slide 23
80X86指令集
8086指令集
Pentium X指令集
Core2指令集
8086/8088指令系统是基本指令集，指令的操作数宽度是8位或16位，偏移地址宽度是16位。
IA-32扩充指令和系统控制指令的操作数宽度可以是8位、16位或32位，偏移地址宽度一般是32位。
64位方式指令的操作数可以是8位、16位、32位或64位，操作数的偏移地址可以是16位、32位或64位。
不同的指令字长

## Slide 24
例：指令格式如下所示，其中机器字长16位，OP为操作码，试分析指令格式的特点。
OP ----- 源寄存器 目标寄存器
15 9 7 4 3 0
[解]：
(1)单字长二进制指令。
(2)操作码字段OP可以指定27=128条指令。
(3)源寄存器和目标寄存器都是通用寄存器（可分别指定16个），所以是RR型指令，两个操作数均在寄存器中。
(4)这种指令结构常用于算术逻辑运算类指令。

## Slide 25
例： 指令格式如下所示，OP为操作码字段，试分析指令格式特点。
15 10 7 4 3 0
[解]：
（1）双字长二地址指令，用于访问存储器。
（2）操作码字段OP为6位，可以指定64种操作。
（3）一个操作数在源寄存器（共16个），另一个操作数在存储器中（由变址寄存器和位移量决定）所以是RM型指令。

## Slide 26
4.指令助记符
由于硬件只能识别1和0，所以采用二进制操作码是必要的，但是书写程序却非常麻烦。
示例：S = 768 + 12288 - 1280
上述计算在32bit IBM-PC中的机器码：
101100000000000000000011
000001010000000000110000
001011010000000000000101
Notes: 不便记忆，容易写错

## Slide 27
4.指令助记符
由于硬件只能识别1和0，所以采用二进制操作码是必要的，但是书写程序却非常麻烦。
为了便于书写和阅读程序，每条指令通常用3个或4个英文缩写字母来表示。这种缩写码叫做指令助记符。
在不同的计算机中，指令助记符的规定是不一样的。因此，指令助记符还必须转换成与它们相对应的二进制码。

## Slide 28: 4.指令助记符
从机器码发展到汇编语言，后者的主体是汇编指令。
汇编指令和机器指令的差别在于指令的表示方法上。汇编指令是机器指令便于记忆的书写格式。
汇编指令是机器指令的助记符。

## Slide 29: 4.指令助记符
机器指令： 1000100111011000
操作：寄存器BX的内容送到AX中
汇编指令：MOV AX,BX
这样的写法与人类语言接近，便于阅读和记忆。
Notes: 寄存器：上一章介绍过数字电路，简单的讲是CPU中可以存储数据的器件，一个CPU中有多个寄存器。AX是其中一个寄存器的代号，BX是另一个寄存器的代号。

## Slide 30: 每条指令要了解的6个方面

## Slide 31: 指令系统
指令格式
-操作码
-操作数/地址码
CPU的寄存器组织
指令寻址方式
指令系统实例
  -X86汇编程序

## Slide 32: 回顾定点运算器的基本结构
通 用
寄存器
ALU
特 殊
寄存器
总 线
旁路器
总线1
总线2
总线3
重要的中转站
一个典型的CPU由运算器、控制器、寄存器等器件组成，这些器件靠内部总线相连。
内部总线实现CPU内部各个器件之间的联系。
外部总线实现CPU和主板上其它器件的联系。

## Slide 33: 8086寄存器组织
Notes: 8086CPU有14个寄存器 它们的名称为： AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP、 IP、CS、SS、DS、ES、PSW。

## Slide 34: 1.通用寄存器
AX、BX、CX、DX 通常用来存放一般性数据被称为通用寄存器。
8086上一代CPU中的寄存器都是8位的，为保证兼容性，这四个寄存器都可以分为两个独立的8位寄存器使用
Notes: 一个16位寄存器可以存储一个16位的数据。AH和AL寄存器是可以独立使用的8位寄存器。

## Slide 35: 通用寄存器AX的几条汇编指令
汇编指令不区分大小写

## Slide 36: 通用寄存器AX的几条汇编指令
Notes: 最后一条指令，累加和溢出，进位值不能在 8 位寄存器中保存，但是 CPU 不是并真的不丢弃 这个进位值，而是置溢出标志位，如昨天所讲内容

## Slide 37: 8086通用寄存器的演进
在16位CPU中，AX、BX、CX和DX不能作为基址指针和变址寄存器来存放存储单元的地址
在32位CPU中，其32位寄存器EAX、EBX、ECX和EDX不仅可传送数据、暂存数据保存算术逻辑运算结果，而且也可作为指针寄存器，所以32位寄存器更具有通用性。

## Slide 38: 2.段寄存器
8086CPU有4个段寄存器：CS、DS、SS、ES
Notes: 段寄存器就是提供段地址，当8086CPU要访问内存时，由这4个段寄存器提供内存单元的段地址

## Slide 39: 2.段寄存器
8086CPU采用16位字长，具有以下几个方面特征：
  1、运算器一次最多可以处理16位的数据。
  2、寄存器的最大宽度为16位。
  3、寄存器和运算器之间的通路是16位的。
8086有20位地址总线，可传送20位地址，寻址能力为1M
  8086内部为16位结构，它只能传送16位的地址，表现出的寻址能力却只有64K
Notes: 段寄存器就是提供段地址，当8086CPU要访问内存时，由这4个段寄存器提供内存单元的段地址

## Slide 40: 如何解决地址访问的矛盾？
8086CPU采用一种在内部用两个16位地址合成的方法来形成一个20位的物理地址

## Slide 41: 示例:访问地址为123C8H的内存单元
地址加法器合成物理地址的方法：
物理地址=段地址×16+偏移地址
Notes: 比如我们只能通过纸条来通信，约定一个地址要写8个字，但一张纸只能写5个字，必须用2张纸，8086CPU就是这样一个只能提供两张5位数据纸条的CPU

## Slide 42: 段的概念？
错误认识：
  内存被划分成了一个一个的段，每一个段有一个段地址。
其实：
  内存并没有分段，段的划分来自于CPU，由于8086CPU用“（段地址×16）+偏移地址=物理地址”的方式给出内存单元的物理地址，使得我们可以用分段的方式来管理内存。

## Slide 43: 段的概念？
我们可以认为：地址10000H~100FFH的内存单元组成一个段，该段的起始地址（ 基础地址）为10000H，段地址为1000H，大小为100H。

## Slide 44: 段的概念
我们也可以认为地址10000H~1007FH、10080H~100FFH 的内存单元组成两个段，它们的起始地址（ 基础地址 ）为10000H和10080H，段地址为：1000H 和1008H，大小都为80H。
Notes: 以后，在编程时可以根据需要，将若干地址连续的内存单元看作一个段，用段地址×16定位段的起始地址（基础地址），用偏移地址定位段中的内存单元。
（1）段地址×16 必然是 16的倍数，所以一个段的起始地址也一定是16的倍数；
（2）偏移地址为16位，16 位地址的寻址能力为 64K，所以一个段的长度最大为64K。

## Slide 45: 段的概念
在8086PC机中，存储单元的地址用两个元素来描述。即段地址和偏移地址。
“数据在21F60H内存单元中。”对于8086PC机的两种描述：
  （a）数据存在内存2000:1F60单元中；
  （b）数据存在内存的2000段中的1F60H单元中。

## Slide 46: 段的概念注意要点
（1）观察下面的地址，有什么发现？
结论：CPU可以用不同的段地址和偏移地址形成同一个物理地址。
(2)段地址×16 必然是 16的倍数，所以一个段的起始地址也一定是16的倍数；

## Slide 47: 3. 代码相关寄存器CS和IP
CS和IP是8086CPU中最关键的寄存器，它们指示了CPU当前要读取指令的地址。
CS为代码段寄存器； IP为指令指针寄存器。

## Slide 48: 8086PC读取和执行指令相关部件
8086PC读取和执行指令演示

## Slide 49: 8086PC工作过程的简要描述
（1）从CS:IP指向内存单元读取指令，读取的指令进入指令缓冲器；
（2）IP = IP + 所读取指令的长度，从而指向下一条指令；
（3）执行指令。 转到步骤 （1），重复这个过程。

## Slide 50: 8086PC工作过程的简要描述
在 8086CPU 加电启动或复位后（ 即 CPU刚开始工作时）CS和IP被设置为CS=FFFFH，IP=0000H，
即在8086PC机刚启动时，CPU从内存FFFF0H单元中读取指令执行
FFFF0H单元中的指令是8086PC机开机后执行的第一条指令。

## Slide 51: 思考：如何修改CS、IP的指令？
8086CPU必须提供相应的指令，例如用mov 指令修改AX中的值
mov ax,123
mov指令可以改变8086CPU大部分寄存器的值，被称为传送指令。
但mov指令不能用于设置CS、IP的值，
因为8086CPU没有提供这样的功能。
8086CPU为CS、IP提供了另外的指令来改变它们的值：转移指令

## Slide 52: 修改CS、IP的指令
同时修改CS、IP的内容：
jmp 段地址：偏移地址
jmp 2AE3:3
jmp 3:0B16
功能：用指令中给出的段地址修改CS，偏移地址修改IP。

## Slide 53: 修改CS、IP的指令
仅修改IP的内容：
jmp 某一合法寄存器
jmp ax （类似于 mov IP,ax）
jmp bx
功能：用寄存器中的值修改IP。

## Slide 54: 问题分析
内存中存放的机器码和对应汇编指令情况： （初始：CS=2000H，IP=0000H）
请写出指令执行序列：

## Slide 55: 问题分析结果：
（1）mov ax,6622
（2）jmp 1000:3
（3）mov ax,0000
（4）mov bx,ax
（5）jmp bx
（6）mov ax,0123H
（7）转到第（3）步执行

## Slide 56: 4. 代码段
对于8086PC机，在编程时，可以根据需要，将一组内存单元定义为一个段。
可以将长度为 N（ N≤64KB ）的一组代码，存在一组地址连续、起始地址为 16的倍数的内存单元中，这段内存是用来存放代码的，从而定义了一个代码段。

## Slide 57: 4. 代码段
假设这段长度为 10 字节的字节的指令，存在从123B0H~123B9H的一组内存单元中
就可以认为，123B0H~123B9H这段内存单元是用来存放代码的 ，是一个代码段
它的段地址为123BH，长度为10字节。

## Slide 58: 4. 代码段
比如我们将10000H~1001FH安排为代码段，并在里面存储如下代码：
mov ax,1000H
mov ss,ax
mov sp,0020H ;初始化栈顶
mov ax,cs
mov ds,ax ;设置数据段段地址
mov ax,[0]
add ax,[2]
mov bx,[4]
add bx,[6]
push ax
push bx
pop ax
pop bx

## Slide 59: 4. 代码段
设置CS=1000H，IP=0，这段代码将得到执行。
可以看到，在这段代码中，我们又将10000H~1001FH 安排为栈段和数据段。
10000H~1001FH这段内存，既是代码段，又是栈段和数据段。

## Slide 60: 4. 代码段
一段内存，可以既是代码的存储空间，又是数据的存储空间，还可以是栈空间，也可以什么也不是。
关键在于CPU中寄存器的设置，即：
CS、IP、SS、SP、DS的指向。

## Slide 61: 5. 栈
什么是栈？
栈是一种具有特殊的访问方式的存储空间。它的特殊性就在于，最后进入这个空间的数据，最先出去。

## Slide 62
可以用一个盒子和3本书来描述

## Slide 64: 5. 栈
栈有两个基本的操作：入栈和出栈。
  入栈：将一个新的元素放到栈顶；
  出栈：从栈顶取出一个元素。
栈顶的元素总是最后入栈，需要出栈时，又最先被从栈中取出。
栈的操作规则：LIFO
（Last In First Out，后进先出）

## Slide 65: CPU提供的栈机制
8086CPU提供相关的指令来以栈的方式访问内存空间。
这意味着，我们在基于8086CPU编程的时候，可以将一段内存当作栈来使用。
Notes: 现今的CPU中都有栈的设计

## Slide 66: CPU提供的栈机制
8086CPU提供入栈和出栈指令：
（最基本的）
PUSH（入栈）
POP （出栈）
push ax：将寄存器ax中的数据送入栈中；
pop ax ：从栈顶取出数据送入ax。
8086CPU的入栈和出栈操作都是以字为单位进行的。

## Slide 67: CPU提供的栈机制
下面举例说明，我们可以将10000H~1000FH这段内存当作栈来使用。
下面一段指令的执行过程：
  mov ax,0123H
  push ax
  mov bx,2266H
  push bx
  mov cx,1122H
  push cx
  pop ax
  pop bx
  pop cx

## Slide 69: 两个疑问
1、CPU如何知道一段内存空间被当作栈使用？
2、执行push和pop的时候，如何知道哪个单元是栈顶单元？
结论：任意时刻，SS:SP指向栈顶元素。

## Slide 70: 指令系统
指令格式
-操作码
-操作数/地址码
CPU的寄存器组织
指令寻址方式
指令系统实例
  -X86汇编程序

## Slide 71: 指令和数据的寻址方式
指令的寻址方式
计算机中有两种信息，即指令和数据（或称操作数），它们都存放在存储器相应的地址中。运行程序时，计算机逐条执行指令，并对数据进行处理。如何从存储器中找到所需要的指令或数据呢？很明显，只要找到它们在存储器的有效地址即可。
所谓寻址方式，就是寻找指令或操作数的有效地址的方式。
顺序寻址方式：按照指令在内存的存放位置顺序地取出指令，然后执行的过程，为顺序寻址方式。
跳跃寻址方式：程序转移执行的顺序。

## Slide 72
1.顺序寻址
为了达到顺序寻址的目的，CPU中必须有一个程序计数器（PC）对指令的顺序号进行计数。PC中开始时存放程序的首地址，然后每执行一条指令，PC加 1，以指出下条指令的地址，直到程序结束。
100
PC
+1
内存
100
101

## Slide 73
2. 跳跃寻址
当程序中出现分支或循环时，就会改变程序的执行顺序。此时，对指令寻址就要采取跳跃寻址方式。所谓跳跃，就是指下条指令的地址不是通过程序计数器PC加1获得的，而是由指令本身给出。
100
Jmp 103
PC
主存
100
101
102
103

## Slide 74: 指令和数据的寻址方式
操作数的寻址方式
隐含寻址
立即寻址
直接寻址
间接寻址
寄存器寻址方式和寄存器间接寻址方式
相对寻址方式
基值寻址方式
变址寻址方式
块寻址方式
段寻址方式

## Slide 75: 指令和数据的寻址方式
隐含寻址
这种类型的指令，不是明显地给出操作数的地址，而是指令中隐含着操作数的地址。
例如，单地址的指令格式，没有在地址字段中指明第二操作数地址，而是规定累加寄存器ACC作为第二操作数地址，ACC对单地址指令格式来说是隐含地址。

## Slide 76: 指令和数据的寻址方式
立即地址
指令的地址字段指出的不是操作数的地址，而是操作数本身，这种寻址方式称为立即寻址。立即寻址方式的特点是指令执行时间很短，因为它不需要访问内存取数，从而节省了访问内存的时间。
例如：单地址的移位指令格式为
这里，D不表示地址，而是表示某寄存器中存放的操作数需要移位的次数，因此D可看做移位指令的操作数。F为标志位，当F=1时，进行右移；当F=0时，进行左移。
OP（移位） F D

## Slide 77: 立即数 与立即数寻址

## Slide 78: 指令和数据的寻址方式
直接寻址
直接寻址是一种基本的寻址方法，其特点是：在指令格式的地址字段中直接指出操作数在内存的地址D。由于操作数的地址直接给出而不需要经过某种变换或运算，所以称这种寻址方式为直接寻址方式。
操作数=2000H
OP X D=1350H
2000H
1350H

## Slide 79: 指令和数据的寻址方式
间接寻址
间接寻址是相对于直接寻址而言的，在间接寻址的情况下，指令地址字段中的形式地址D不是操作数的真正地址，而是操作数地址的指示器，或者说D单元的内容才是操作数的有效地址。

## Slide 80: 指令和数据的寻址方式
操作数=1234H
OP X2 D=1000H
操作数地址=2000H
S=1234H
1000H
2000H

## Slide 81: 指令和数据的寻址方式
寄存器寻址和寄存器间接寻址方式
当操作数不放在内存中，而是放在中央处理器的通用寄存器中时，可采用寄存器寻址方式。显然，此时指令中给出的操作数地址不是内存的地址单元号，而是通用寄存器的编号，操作数在CPU的内部寄存器中。如：(AX，BX，CX，DX)
寄存器间接寻址方式与寄存器寻址方式的区别在于：指令格式中的寄存器内容不是操作数，而是操作数的地址，该地址指明的操作数在内存中。

## Slide 82: 8086寄存器寻址示例

## Slide 83: 寄存器组织举例

## Slide 84: 指令和数据的寻址方式
相对寻址
把程序计数器PC的内容加上指令格式中的形式地址D而形成操作数有效地址。程序计数器的内容就是当前指令的地址。
因此，所谓“相对”寻址，就是相对于当前指令地址而言。采用相对寻址方式的好处是程序员勿需用指令的绝对地址编程，因而所编程序可以放在内存任何地方。

## Slide 85: 指令和数据的寻址方式
假设D=1000H，PC=2000H，则有效地址=（PC）+D =2000H+1000H=3000H
操作数=（3000H）=1234H
PC
操作数=1234H
+
OP X3 D
1234H
3000H

## Slide 86: 指令和数据的寻址方式
变址和基值寻址方式
变址寻址方式与基值寻址方式有点类似，它们都是把某个变址寄存器或基值寄存器的内容，加上指令格式中的形式地址而形成操作数的有效地址。
但使用变址寻址方式的目的不在于扩大寻址空间，而在于实现程序块的规律变化。

## Slide 87: 指令和数据的寻址方式
A
操作数
OP X3 D
+
S
E=S=D+(A)

## Slide 88: 指令和数据的寻址方式
复合寻址方式
复合寻址方式是把间接寻址方式同相对寻址方式或变址相结合而形成的寻址方式。它分为先间接方式与后间接方式两种。
（1）变址间接式
这种寻址方式是先把变址寄存器的内容A和形式地址D相加得A+D，然后间接寻址，求得操作数的有效地址。操作数的有效地址为E=（A+D）

## Slide 89: 指令和数据的寻址方式
假设变址寄存器A的值为0050H，D=1000H，则有效地址=（（A）+D）=（0050H+1000H）=2345H
操作数=（2000H）=2345H
A
N
S
操作数
OP X3 D
+

## Slide 90: 指令和数据的寻址方式
（2）间接变址式
这种寻址方式是先将形式地址取间接变换（D）=N然后把N和变址寄存器的内容A相加，即得操作数的有效地址。操作数的有效地址表达式为E=A+（D）=A+N

## Slide 91: 指令和数据的寻址方式
假设变址寄存器A的值为0050H，D=1000H，
则有效地址=A+（D）
=0050H+（1000H）=0050+2000 =2050H
操作数=（2050H）=3456H
A
操作数
N
S
+
OP X3 D
2000H
3456H

## Slide 92: 指令和数据的寻址方式
块寻址：
通常在指令中指出数据块的起始地址和数据块的长度，常用在输入输出指令中。
多用于I/O指令。对顺序连续的成块数据字进行寻址。
目的：压缩程序的长度，加块执行速度。
用于：1）两个部件间的数据交换；
2）程序，数据块的浮动。
若块的长度可变，格式如下：
操作码
源首址
标志位
末首址

## Slide 93: 指令和数据的寻址方式
段寻址
以8086的段寻址为例。这种寻址方式的实质是基值寻址。Intel 8086/8088微机中，ALU16位运算，但其寻址范围可到1M，即地址有20位。
16位逻辑地址
16位段寄存器
4位
20位物理地址
ALU

## Slide 94: 段寄存器与段寻址

## Slide 95: 延伸: 保护模式 64KB－4GB－64TB
GDTR
LDTR
Notes: 系统如何知道GDT/LDT在内存中的位置呢？
为了解决这个问题，显然需要引入新的寄存器用于指示GDT/LDT在内存中的位置。在80x86系列中引入了两个新寄存器GDTR和LDTR，其中GDTR用于表示GDT在内存中的段地址和段限（就是表的大小）

## Slide 96: I/O 端口寻址

## Slide 97: 操作数寻址方式设计的要求
1.指令内包含的地址尽可能短；
短地址指令占存储空间小，且能减少存储时间。
2.能访问尽可能大的存储空间；
3.地址能隐含在寄存器里；
寄存器字长与机器字长相同,一般对应整个存储空间。这样在发生大跨步跳跃时,用短指令也行。
4.希望在不改变指令的情况下改变地址的实际值；能够处理数组,表格或数据串。
5.寻址方式尽可能简单。

## Slide 98: 例：一种二地址RS型指令的结构如下所示： 其中I为间接寻址标志位，X为寻址模式字段，D位偏移量字段。通过I，X，D的组合，可构成下表所示的寻址方式。 请写出六种寻址方式的名称。
[解]：
⑴直接寻址 ⑵相对寻址 ⑶变址寻址
⑷寄存器间接寻址 ⑸间接寻址 ⑹基址寻址
6位 4位 1位 2位 16位

## Slide 99: 堆栈寻址方式
堆栈------能存取数据的暂时存储单元.
一.串联堆栈
一组专门的寄存器，一个R保存一个数据。
数据的传送在栈顶和累加器之间进行。
特点:速度高，后进先出。
A
B
C
D
AC
缺点：
1、寄存器的数目有限的
2、堆栈读出是破坏性的

## Slide 100
二.存储器堆栈
用一部分主存空间作堆栈.
优点: 1.长度可随意;
2.堆栈的数目可随意指定;
3.寻址简单--------用访内指令.
硬件支持:
SP---堆栈指示器(栈指针),CPU中一个专门寄存器。
SP的内容是栈顶的单元地址。改变SP的内容即可移动栈顶的位置。
注意:主存中某一部分作为堆栈区后，该部分不能作其它用途。

## Slide 101
一) 进栈--------累加器中的数送堆栈保存.
（AC）→Msp (sp) -1 →sp
97 97
AC 98 AC 98
99 99--sp
100 --sp 100
AC 97
98--sp
99
100
b
a
a
b
a

## Slide 102
二)出栈-------将堆栈中的数取出送累加器.
(sp)+1 →sp (Msp) →AC
97 97
98—sp 98
99 AC 99--sp
100 100
97
98 99
100
b
a
b
a
a

## Slide 103
8086 堆栈指令
设sp的初值 MOV sp, im
采用下推式 （PUSH DOWN）
堆栈的最大容量为sp的初值与ss间的距离。
例：PUSH AX
分两次完成：AH →sp, (sp) －1 →sp
AL →sp, (sp) －1 →sp
注意：
存储器堆栈中，进栈时先存入数据，后修改堆栈指示器；出栈时，先修改堆栈指示器，然后取出数据。

## Slide 104: Addressing Mode Summary
Data
Immediate
Register-direct
Register
indirect
Direct
Indirect
Data
Operand field
Register address
Register address
Memory address
Memory address
Memory address
Data
Data
Memory address
Data
Addressing
mode
Register-file
contents
Memory
contents

## Slide 105: 指令系统
指令格式
-操作码
-操作数/地址码
CPU的寄存器组织
指令寻址方式
指令系统实例
  -X86汇编程序

## Slide 106
典型指令
一台计算机最基本的、必不可少的指令是不多的，因为很多指令都可以用这些最基本的指令组合来实现。
既可以直接用硬件实现，也可以用其他指令编成子程序来实现，但两者在执行时间上差别很大，因此在指令系统中，有相当一部分指令是为了提高程序的执行速度和便于程序员编写程序而设置的。
另外，指令系统的有效性还表现在用它所编制的程序占用的存储器空间小。

## Slide 107: 用汇编语言编写程序的工作过程
Notes: 计算机能读懂的只有机器指令，那么如何让计算机执行程序员用汇编指令编写的程序呢？

## Slide 108: 汇编语言的组成
汇编语言由以下3类组成：
  1、汇编指令（机器码的助记符）
  2、伪指令 （由编译器执行）
  3、其它符号（由编译器识别）
汇编语言的核心是汇编指令，它决定了汇编语言的特性。

## Slide 109
分类（8088/8086）
1.数据传送类
取数 MOV AX，TEMP
存数 MOV TEMP，AX
传送 MOV AX，CX
2.算术运算类
定点＋，－，×，÷，ADD，ADC，INC，SUB，DEC，MUL，DIV等
浮点＋，－，×，÷ ，求反，求补 NEG，比较 CMP
3.逻辑运算类
NOT，AND，OR，XOR，TEST

## Slide 110
4.程序控制类
无条件转移 JMP
条件转移 C，Z，S，P，O
转子程序 JSR
子程序返回 RET
中断返回 IRET
5.输入/输出类
IN AX，n OUT n, AX
6.其他类
标志操作：CLC（clear carry flag)
STC (set carry flag)
CLI (clear interrupt elable flag)
HLT，WAIT，ESC，LOCK

## Slide 111: 通用数据传送指令

## Slide 112: 交换指令

## Slide 113: 堆栈操作指令

## Slide 114: 输入输出指令

## Slide 115: 指令和指令系统——指令的使用

## Slide 116: 指令和指令系统——指令的使用

## Slide 117: CISC和RISC——问题的提出
CISC的问题
  庞大的指令集
  纷繁复杂的寻址模式
  硬件实现复杂（硬件资源的利用率低）

## Slide 118: CISC和RISC
CISC：复杂指令系统
RISC：精简指令系统

## Slide 119: 精简指令集结构
RISC的理由
  减小代码空间
精简指令集结构的特征
  每周期一条指令
  寄存器-寄存器操作（除Load/Store类型结构）
  简单的寻址方式
  简单的指令格式

## Slide 120
RISC指令系统的最大特点是：
⑴选取使用频率最高的一些简单指令，指令条数少；
⑵指令长度固定，指令格式种类少；
⑶只有取数／存数指令访问存储器，其余指令的操作都在寄存器之间进行。

## Slide 121
例题：分析指令格式及寻址方式特点。
15 12 11 9 8 65 3 2 0
源地址 目标地址
答：指令格式及寻址方式的特点如下：
1）单字长二地址指令；
2）操作码可指定16条指令；
3）源和目的均有8种寻址方式；
4）源地址寄存器和目的地址寄存器均有8个。
OP
寻址方式
寄存器
寻址方式
寄存器

## Slide 122: RISC ARM常用指令举例
l B,BL
l MOV,MVN
l LDR,STR
l ADD,SUB,ADC,SBC,MUL
l AND,ORR,XOR,TST,BIC
l CMP
l LDM/STM
l nop

## Slide 123: 指令系统
指令格式
-操作码
-操作数/地址码
指令寻址方式
程序员可见计算机
  -过程调用分析

## Slide 124: 汇编语言程序结构

## Slide 125: 程序的分段结构
Notes: 摘自 《简明X86汇编教程》

## Slide 126: 变量命名及语句格式

## Slide 127: 上机过程

## Slide 128: 编程练习
实验3
使用IA32 或者X86-64 汇编指令实现输入数组，并通过冒泡排序算法将数组内数值排序，最后将调整后的数组打印输出到显示器。

## Slide 129: OS中程序所见微处理器结构
任务控制块
OS_TCB
OSTCBCur
PSW
PC
R1
R2
R3
R4
存贮器低地址
所分配存贮器区域高地址
堆栈方向
SP
R1
R2
R3
R4
PC
PSW
PSW
PC
R1
R2
R3
R4
存贮器低地址
所分配存贮器高地址
任务控制块
OS_TCB
OSTCBHighRdy
(3)
(2)
CPU
(4)
(5)
(1)
(3)

## Slide 130
Thanks